## Slide 1: 无分类域间路由（CIDR）
通过使用可变长度的子网掩码划分网络和主机，增强IP地址分配的灵活性和精确性；
提高子网掩码划分的范围，可划分出更多的子网；
减少子网掩码划分的范围，可实现网络聚合。

## Slide 2: 无分类域间路由（CIDR）
练习1：将192.168.1.0网络对半分。
C类地址的默认子网掩码为255.255.255.0。该网络共有256个IP地址（0~255），若对半分，则两半均为128个IP地址，因此，子网掩码的二进制形式为（1000,0000）;
子网1使用0000,0001~0111,1110（即192.168.1.1~126）；
子网2使用1000,0001~1111,1110（即192.168.1.129~254）。
练习2：将该网络四等分。

## Slide 3: 无分类域间路由（CIDR）
练习2：某公司四个部门在同一办公室内工作，并且只有一个交换机可以使用（网段为192.168.1.0）。人数如表，设计合适的IP和子网掩码方案划分子网，实现各部门网络隔离。
部门 | 人数
研发部 | 27
测试部 | 58
销售部 | 100
售后部 | 15

## Slide 4: 无分类域间路由（CIDR）
按顺序划分或人数划分均可，以按人数划分为例：
首先处理100人的销售部：
2x-2≥100，得x=7，即子网掩码为255.255.255.128（1000,0000）
该子网的IP范围为192.168.1.0~192.168.1.127（0~0111,1111）。
同时去除网络地址0和广播地址127（0111,1111），即可用IP为（192.168.1.1~192.168.1.126）。
部门 | 人数
研发部 | 27
测试部 | 58
销售部 | 100
售后部 | 15

## Slide 5: 无分类域间路由（CIDR）
处理58人的测试部：
2x-2≥58，得x=6，即子网掩码为255.255.255.192（1100,0000）
该子网的IP范围为192.168.1.128~191（1000,0000~1011,1111）。
可用IP为（192.168.1.129~192.168.1.190）。
部门 | 人数
研发部 | 27
测试部 | 58
销售部 | 100
售后部 | 15

## Slide 6: 无分类域间路由（CIDR）
处理27人的研发部：
2x-2≥27，得x=5，即子网掩码为255.255.255.224（1110,0000）
该子网的IP范围为192.168.1.192~223（1100,0000~1101,1111）。
可用IP为（192.168.1.193~192.168.1.222）。
部门 | 人数
研发部 | 27
测试部 | 58
销售部 | 100
售后部 | 15

## Slide 7: 无分类域间路由（CIDR）
处理15人的售后部：
2x-2≥15，得x=5，即子网掩码为255.255.255.224（1110,0000）
该子网的IP范围为192.168.1.224~255（1110,0000~1111,1111）。
可用IP为（192.168.1.225~192.168.1.254）。
部门 | 人数
研发部 | 27
测试部 | 58
销售部 | 100
售后部 | 15

## Slide 8: 无分类域间路由（CIDR）
部门 | 人数 | 子网掩码 | IP范围
研发部 | 27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.193~192.168.1.222
测试部 | 58 | 255.255.255.192 | 192.168.1.129~192.168.1.190
销售部 | 100 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1~192.168.1.126
售后部 | 15 | 255.255.255.224 | 192.168.1.225~192.168.1.254

## Slide 9: 无分类域间路由（CIDR）
部门 | 人数 | 子网掩码 | IP范围
研发部 | 27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.193~192.168.1.222
测试部 | 58 | 255.255.255.192 | 192.168.1.129~192.168.1.190
销售部 | 100 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1~192.168.1.126
售后部 | 15 | 255.255.255.224 | 192.168.1.225~192.168.1.254

## Slide 10: 无分类域间路由—网络聚合
练习1：
PC4IP：192.168.100.1，
PC5IP：192.168.200.1
练习2：
PC4IP：192.168.98.1
PC5IP：192.168.111.1

## Slide 11: 无分类域间路由—网络聚合
练习1：
100: 0110,0100
200： 1000,1000
取不出交集，因此子网掩码为255.255.0.0
练习2：
98 : 0110,0010
111：0110,1111
前4位相同，因此子网掩码为255.255.240.0